Specifikace domu:
- dům je jednopodlažní s obytným podkrovím
- z důvodu nedostatku místa je podkroví koncipováno jako dřevostavba, zatímco spodek domu je z Ytong/Porfix
- dům je západní stranou nalepen na dům souseda, kde bude silnější izolace
- dům bude stát na klasických pasech s betonovou deskou
- vytápění a ohřev TUV bude pomocí plynu
- popis skladby stěn a ploch - (stěny jsou měřeny z vnější části obvodových stěn)
- podlaha - 15 cm šedý podlahový polystyren + betonová plovoucí podlaha s podlahovým vytápěním, plocha 79,6 m2
- stěny přízemí – vnější - 25 cm široký Ytong/Porfix + 10 cm šedý polystyren + fasádní systém Weber, plocha 71,4 m2
- stěny přízemí – k sousedovi - 25 cm široký Ytong/Porfix + 20 cm šedý polystyren, plocha 26,8 m2
- stěny podkroví - vnější – klasická KVH konstrukce , šíře 140 mm s vloženou kamennou vlnou
- skladba stěny z vnitřní strany SDK, OSB 15, KVH s kamennou vlnou, Dřevovláknitá deska Pavatex/Steico 10 cm, odvětrávaný fasádní systém Weber, plocha 63,2 m2
- stěny podkroví – k sousedovi - klasická KVH konstrukce – neodvětrávaná
- skladba stěny z vnitřní strany - SDK, OSB 15,parozábrana, KVH s kamennou vlnou, OSB 15, 20 cm šedý polystyren, plocha 16,3 m2
- strop – Skladba z vnitřní strany SDK, dřevěná konstrukce 10 cm s vloženou kamennou vlnou 10 cm, vodorovně kvůli zabránění tepelnému mostu
- parozábrana, krokve 20 cm s vloženou kamennou vlnou 20 cm, paropropustná folie, střešní latě, OSB 15, plechová střecha, plocha 87 m2
- okna a dveře - trojskla – plocha 30,4 m2 (z toho 2,2 m2 střešní okna)
- před kompletním vypracováním prosím konzultaci, jak projekt upravit, abych se dostal do kategorie B
- mohu přidat solární elektrárnu na ohřev vody, rekuperaci bych se rád vyhnul