Hledám řešení 3 v 1, alternativa je samostatných dodavatelích pro 3 samostatné požadavky. Nejraději hledám někoho, kdo zvládne všechny 3 požadavky.

Na střeše bytového domu hledám firmu na vytvoření kovové konstrukce pro solární panely. Plocha je cca 1000m2 a výška konstrukce by mela byt cca 2,5m. Potřebuji dodávku solárních panelů na cca 1150-1170m2, a řešení vytvoření potrubního systému vody, kterou lze ohřát přebytkem solárního tepla, které solární panely neabsorbují. Využití této vody a napojení na TUV a kotelní systém na střeše.

Přikládám fotografie podobné stavby, která již byla provedena a co zhruba hledáme. Také fotografie střechy, kde chceme konstrukci s panely. Výška klimatizačních jednotek na střeše je cca 2,5 m

Zadání:
1. nosná konstrukce pro panely
- střecha je zateplená cca 30 cm polystyrenu + hydroizolační folie, tzn, kce MUSI mít roznášecí plotny, nebo betonové dlaždice, přes které se zatížení konstrukce roznese
- konstrukce bude nad celou střechou včetně jednotek rekuperace a potrubí
- kce musí mít zemění, zavětrování , materiál hliník, nebo železo s pozinkovou úpravou

2. FVE
- FVE panely chceme osadit na nosnou konstrukci, v příloze základní schéma, celková využitelná plocha cca 1000m2
- kompletní návrh panelů, výkonů, osazení na střechu chceme po dodavatelské firmě

3. ohřev TUV – realizace potrubí není podmínkou
- na střeše máme 8 x 1000 l boilery, v současné době vodu ohříváme v kombinaci TČ a elektriky (boilery mají dva okruhy, tedy dvě tepelné patrony)
- 1 okruh chceme ohřívat pomocí potrubí osazeného pod panely FVE (chladím FVE panely, získávám TUV)
- dodávka včetně regulace stávajícího systému TUV
- půdorys střechy s rozmístěním FVE panelů je pouze schématický
- na střeše máme přípojný bod pro napojeni FVE
- objekt má jeden hlavní přívod do domu 3x315A, průměrná měsíční spotřeba domu je 40-50 MW, běžná hodinová spotřeba objektu je 50-120 KW/hod
- počítáme s přetoky do sítě
- odhadovaný výkon FVE 300kWp
- CN chceme ve 2 variantách bez bateriového úložiště / s bateriovým úložištěm
- zatížením (nosná kce, ohřev TUV, FVE panely) střecha vyhoví